## Slide 2
9. og 10. okt 2019
IoT, Elektronik- og Softwareudvikling i praksis modul 1

## Slide 3
Morgenmad fra kl. 8
Kursusdag start kl. 8.45
Kaffepause kl. 10
Frokost kl. 12
Kaffepause kl. 14
Kursusdag slut kl. 16
Praktiske forhold på Teknologisk Institut

## Slide 4
********** Dag 1 – slutter kl. 16
Kl. 9.00 Introduktion Teknologisk Institut TI, bordet rundt med soft- og hardware niveau
Kl. 9.30 Raspberry PI og installation (installation er udført)
Kl. 10.00 Setup af netværk
Kl. 10.15 Øvelse – check installation
Kl. 11.00 GPIO - Setup og Output
Kl. 12.00 Frokost Kl. 13.00 Øvelse – blink med lysdiode
Kl. 14.00 WiringPi – godt at kende
Kl. 14.30 Python
********** Dag 2 – slutter kl. 16
Kl. 8.45 Python og GPIO
Kl. 9.30 Ohm’s lov på 12 måder
Kl. 9.45 Modstande
Kl. 10.00 Dioder
Kl. 10.05 Transistorer
Kl. 10.10 Øvelse – Lav en Touch Contact
Kl. 11.00 MCP3202 – 12bits ADC
Kl. 12.00 Frokost
Kl. 13.00 LM35 – temperaturføler
Kl. 13.10 Lysmåler
Kl. 13.20 Øvelse – mål forsyningsspænding til ADC
Kl. 14.00 Øvelse – opret htmlside til visning af temperatur
Kl. 15.00 Valgfri: ”SSH * Database * Kamera * RFID * Wireless Kommunikation”
Kursusprogram

## Slide 5
Lars Hansen, Elektroniktekniker / Elektronikmekaniker fra NBI
Udviklingskonsulent på Teknologisk Institut Energieffektivisering & ventilation Energi og klima
Projekter med Raspberry PI:
Dataopsamling (Temperatur, Luftflow med ultralyd, Energi måling på el og væske, generelt IO board V og I, solceller i EFH)
Udvikling af Prototyper til kunder og F&U projekter (Styring til hybridventilation, målebøjning)
Drone med Navio2 og google cloud VM
OpenCV og Python til at følge bevægelser i stinkskabe

## Slide 6
Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter
Nøgletal for Teknologisk Institut
• Omsætning, mio. kr.: 1.123 • Kommerciel omsætning
• F&U-indsats
• Resultatkontrakter • Medarbejdere: > 1000
Teknologisk Institut udvikler og formidler teknologiske fremskridt til gavn for dansk erhvervsliv og samfundet i øvrigt og har hvert år mere end 15.000 virksomheder som kunder. Teknologisk Instituts aktiviteter er samlet i otte divisioner: Byggeri og anlæg, Energi og Klima, Erhvervsudvikling, Life Science, Danish Meat Research Institute, Materialer, Produktion og Økonomi.
Teknologisk Institut

## Slide 7
Teknologisk Instituts

## Slide 8
Toolchain
Memory-Map
https://en.wikipedia.org/wiki/Buildroot
https://buildroot.org/
Buildroot
Filsystem, linux kerne og bootloader
PLUS
Stor sikkerhed
Tjek på den samlede installation
MINUS
Tidskrævende vedligeholdelse
Pris
Før Raspberry PI (på TI)

## Slide 9
https://da.wikipedia.org/wiki/Raspberry_Pi
Raspberry Pi

## Slide 10
Raspberry Pi Extension Board

## Slide 11
Beagleboard.org, Computerkort med ARM Cortex A8, BeagleBone Black trådløs
OSD3358-processor SiP (System-in-Package)
• 1 GHz AM3358BZCZ100 Sitara ARM Cortex-A8 MPU med NEON SIMD-matematikenhed, SGX-grafiksystem, 2 x PRU • 512 MB 800 MHz DDR3 SDRAM • 4 GB 8-bit eMMC flash-hukommelse forudinstalleret med Debian Linux OS • Indbygget TPS65217C PMIC-strømstyring
Kortet har
• OSD3358-processor system-in-package • Integreret WiLink 1835 trådløs med IEEE 802.11b/g/n WiFi og Bluetooth 4.1 • Integreret TDA19988 HDMI 1.4a-transmitter • microHDMI video/audiostik • USB mini-B-stik til USB 2.0 HS-klient • USB-A stik til USB 2.0 HS-vært • Strøm-, Nulstil- og Start-trykknapper • LED’er til effekt og WiFi/Bluetooth-aktivitet • 4 x brugerlysdioder • microSD-kortstikplads • 6-benet seriel debuggingsstiftliste • 2 x 46-benet udvidelseslister, BeagleBone Cape-kompatibel • 2 x antennestik • Strømforsyning: +5 V DC via USB mini-B fatning, udvidelsesstiftliste eller cylinder-jackfatning • Dimensioner: 3,4 x 2,1 tommer

## Slide 12
Raspbain
https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/
Installation af Raspbian på SD kort

## Slide 13
Win 32 Diskimager – skriver til SD-kort
https://sourceforge.net/projects/win32diskimager/
Ovenstående er foretaget på SD kort - til kursusdagene

## Slide 14
Tænd for Raspberry Pi
Som root (sodu):
Installere Midnigth Commander via ”apt install mc”
Installere python3.x via ”apt install python3.x”, check ”pythonX –V”
I en terminal, apt update; apt upgrade
Forbind til netværk…….
Check via Python2 (IDLE) og Python3 (IDLE)
Øvelse

## Slide 15
Øvelse
https://www.geany.org/
Kør geany (som root)
1. testprogram i Python:
print (2+2)
print (‘Hello World’)
Installere geany via ”apt install geany”
”apt install mariadb-client mariadb-server”

## Slide 16
Øvelse
Installere Apache2 (web server)
Test via browser – http://localhost
I /var/www/html – skriv
git clone http://github.com/tillars/kursus1
Test via browser – http://localhost/kursus1/temp1.html

## Slide 17
GPIO

## Slide 18
https://pinout.xyz/#
http://www.mosaic-industries.com/embedded-systems/microcontroller-projects/raspberry-pi/gpio-pin-electrical-specifications https://www.raspberrypi.org/documentation/usage/gpio/

## Slide 19
raspi-config
SPI enable
gpio readall
raspi-gpio help
raspi-gpio get
raspi-gpio set 17 op #(output)
raspi-gpio set 17 dh #(drive high)
raspi-gpio set 17 dl #(drive low)
Setup board og test – pi specifikt

## Slide 20
Forbind lysdiode til Raspberry og kør ovenstående test igen
Hvad med seriemodstand til dioden og hvor mange mA skal der løbe igennem lysdioden?
Hvad sker der med spændingen over dioden og modstanden?
Øvelse

## Slide 21
WiringPi
Installere WiringPi
http://wiringpi.com/download-and-install/
(python wrapper)
http://raspi.tv/how-to-install-wiringpi2-for-python-on-the-raspberry-pi#install
Test
http://raspi.tv/2013/how-to-use-wiringpi2-for-python-on-the-raspberry-pi-in-raspbian

## Slide 22
Guides online
The Hitchhiker’s Guide to Python
https://docs.python-guide.org/
https://docs.python.org/3/tutorial/index.html
https://docs.python.org/3/reference/index.html
http://www.cs.put.poznan.pl/csobaniec/software/python/py-qrc.html
https://www.programiz.com/python-programming#learn-python-tutorial
*** https://docs.python.org/3/ ***
*** http://www.tutorialspoint.com/python/ ***
Python

## Slide 23
Designer https://en.wikipedia.org/wiki/Guido_van_Rossum
Er et af de mest brugte scripting sprog og sproget med stor fremtid
Simpelt af lære, simpelt at kode i, overskuelig syntaks, relativt nemt at læse efter kodning.
Koden skal være selvdokumenterende, skrives én gang og læses flere gange
Et dynamisk typesystem, automatisk spildopsamling (garbage collection)
Et metasprog, der muliggør kodning i flere stilarter, herunder
Objektorienteret, funktionalsprog, script, web… så derfor, tænk før kodning!!!
Python – en definition af sproget. CPython er en compiler (runtime miljø) normalt skrevet i C til et specifikt operativsystem.
Python

## Slide 24
Tal (Tutorialspoint side 71)
https://docs.python.org/3/tutorial/introduction.html#numbers
Strenge (Tutorialspoint side 76)
https://docs.python.org/3/tutorial/introduction.html#strings
Lister (Dynamiske, Tutorialspoint side 124)
https://docs.python.org/3/tutorial/introduction.html#lists
Tuples (Read only, Tutorialspoint side 141)
https://docs.python.org/3/tutorial/datastructures.html#tuples-and-sequences
Sets (no duplicate elements)
https://docs.python.org/3/tutorial/datastructures.html#sets
Dictionary (Key, value, Tutorialspoint side 151)
https://docs.python.org/3/tutorial/datastructures.html#dictionaries
Python - variabler

## Slide 25
print ('*************')
a = 10
print (a)
print (id(a))
b = a
print (b)
print (id(b))
b = 11
a = 11 #Sæt herefter til 12
print (a)
print (id(a))
print (b)
print (id(b))
print ('*************')
Øvelse – hukommelse og variabler

## Slide 26
a = 1
print (id(a))
a += 2
print (id(a))
b = int(a)
print (a)
print (b)
print (id(a))
c = "2"
print (int(c) + a)
print (c + str(a))
Hvad sker der her?

## Slide 27
list1 = ['t1', 't2', 1000, 2000];
print (list1[0])
print (list1)
print (list1[0] + list1[1])
print (list1[2] + list1[3])
print (type(list1[0]))
print (type(list1[3]))
Hvad sker der her?

## Slide 28
list1 = ['t1', 't2', 1000, 2000];
print (list1[0])
print (list1)
print (list1[0] + list1[1])
print (list1[2] + list1[3])
print (type(list1[0]))
print (type(list1[3]))
list1[0] = 't10'
print (list1[0])
tup1 = ('t1', 't2', 1000, 2000);
print (tup1[0])
print (tup1)
tup1[0] = 10
print (tup1[0])
Hvad sker der her?

## Slide 29
dict = {'Name': 'Zara', 'Age': 7, 'Class': 'First'};
print ("dict['Name']: ", dict['Name']);
print ("dict['Age']: ", dict['Age']);
print ("dict['Class']: ", dict['Class']);
Hvad sker der her?

## Slide 30
Tutorialspoint side 30
https://docs.python.org/3/reference/lexical_analysis.html#operators
Python operators

## Slide 31
Tutorialspoint side 47
https://docs.python.org/3/tutorial/controlflow.html
Python beslutninger

## Slide 32
Tutorialspoint side 54
https://docs.python.org/3/tutorial/datastructures.html#looping-techniques
Python Loops

## Slide 33
Tutorialspoint side 192
Eksempelvis
print
inp = int(input(‘Indskriv et tal: ’))
Python functions

## Slide 34
Tutorialspoint side 204
https://docs.python.org/3/tutorial/controlflow.html#more-on-defining-functions
Python moduler

## Slide 35
Tutorialspoint side 211
https://docs.python.org/3/tutorial/inputoutput.html#reading-and-writing-files
Python filer

## Slide 36
Tutorialspoint side 248
BaseException:
https://docs.python.org/3/library/exceptions.html
Python exeptions

## Slide 37
while (True):
inpvar = int(input("Indskriv værdi: "))
print (1/inpvar)
Øvelse – fejlhåndtering

## Slide 38
while (True):
try:
inpvar = int(input("Indskriv værdi: "))
print (1/inpvar)
except (ZeroDivisionError, ValueError) as err:
print (err)
#break
Øvelse – fejlhåndtering

## Slide 39
Tutorialspoint side 260
Øvelse
Opret en person1 klasse som indeholder fornavn og kan printe fornavn
Opret en person2 klasse som kan det samme som person1, men herudover skal person2 indeholde efternavn. Udvid med print metode som kan printe begge navne.
Python klasser og objekter

## Slide 40
class vogn:
__slots__ = ['x', 'y', 'test_val_', 'func']
def __init__(self, x, y):
self.x=x
self.y=y
self.test_val_ = 0;
def __call__(self, pstr):
print("Fra call")
print(pstr)
return "Retur"
def __str__(self):
return "String fra vogn object"
def __del__(self):
#print("Buy")
pass
def make_func(self, n):
if n == 1:
return lambda x: x + 1
**********
Python testprogram

## Slide 41
Pins
http://wiringpi.com/pins/special-pin-functions/
SPI
http://wiringpi.com/reference/spi-library/
Install wiringpi
https://pypi.org/project/wiringpi/
GPIO – wiringPi Links

## Slide 42
import wiringpi
import time
print (2+2)
print ("Hello World")
print (wiringpi.piBoardRev())
wiringpi.wiringPiSetup()
#pinMode pin, in/out (0=in 1=out)
wiringpi.pinMode(0, 1)
loop = 0
while (loop < 20):
wiringpi.digitalWrite(0, 0)
time.sleep(2)
wiringpi.digitalWrite(0, 1)
time.sleep(2)
loop = loop + 1
print (loop)
GPIO test

## Slide 43
https://da.wikipedia.org/wiki/Serial_Peripheral_Interface-bus
GPIO SPI

## Slide 44
E = Volt [V]
R = Modstand [Ohm]
I = Strøm [A]
P = Effekt [W]
Ohm’s lov på 12 måder

## Slide 47
Diode

## Slide 48
Transistor

## Slide 49
MCP3202 og Raspberry Pi - diagram

## Slide 50
2.7V Dual Channel 12-Bit A/D Converter
with SPI Serial Interface
MCP3202

## Slide 51
Øvelse – forbind MCP3202 til Raspberry

## Slide 52
LM35

## Slide 56
Opgave
Bemærk, LM35 skal forsynes via 5VDC – er det er problem?
LM35 på channel0

## Slide 57
Opgave
4k8 Ohm og Photoresistor
Lysmåler på channel1

## Slide 58
Opgave
Gem kode fra opgaverne med lm35 og photoresistor
Hjælp, brug modstande til at dele spændingen
Brug Ohm’s lov til udregning af spænding – skriv resultat på skærm
Loop 10 gange, et loop pr. 5. sekund, dvs. i alt 50 sekunder
Mål forsyningsspændingen til MCP3202 på channel1

## Slide 59
Html fil (HyperText Markup Language ):
<!DOCTYPE html>
<html>
<META HTTP-EQUIV="refresh" CONTENT="10">
<body>
<font color="black">
<h1>Temperatur: </h1>
</font>
<font color="blue">
<p>Temp =< 28 °C</p>
</font>
<font color="red">
<p>Temp > 28 °C</p>
</font>
</body>
</html>

## Slide 60
Opgave
Python program skal skrive htmlfil i /var/www/html
File 1: temp =< 28 med blå farve
File 2: temp > 28 med rød farve (er der tid så tænd lysdiode)
Brug eksempel på fil fra tidligere
Brug evt. vis_temp.py – tilpas program – start med temperatur som input fra bruger – vi indsætter målt temperatur lidt senere…
Gem fil under /var/www/html/kursus1/index.html
Se evt. ”lokal” file på http://127.0.0.1/kursus1/index.html
Se evt. ”naboens” fil på http://<nabo ip>/kursus1/index.html
Temperatur på html-side

## Slide 61
Relæ og Raspberry Pi

## Slide 62
Diagram
Software til Ioboard
Python software til Raspberry og PC
RS485
Case vedr Ioboard

## Slide 63
apt-get install mysql-server mysql-client
apt-get install mysql-workbench
pip install Pymysql
Test kode i python:
import pymysql
cnx = pymysql.connect(user='root', password='', host='127.0.0.1', database='for_testing', autocommit=True)
cur = cnx.cursor()
cur.execute('INSERT INTO test (name) values ("Tom")')
cur.execute("SELECT * from test")
print(cur.description)
for row in cur:
print(row)
cur.close()
cnx.close()
Mysql og workbench

## Slide 64
Enable Python under Apache2
https://www.linux.com/blog/configuring-apache2-run-python-scripts
Apache2 og Python

## Slide 65
import socket
clientsocket = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
clientsocket.connect(('localhost', 8089))
while (True):
inp = input ("Indskriv tekst som skal sendes : ")
clientsocket.sendall(inp.encode("utf-8"))
Simple Client Server Test

## Slide 66
import socket
serversocket = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
serversocket.bind(('localhost', 8089))
serversocket.listen(5) # become a server socket, maximum 5 connections
connection, address = serversocket.accept()
with open ("/home/pi/log", "a") as log:
while True:
buf = connection.recv(64)
if len(buf) > 0:
print (buf)
log.write(buf.decode("utf-8"))
log.flush()
# break
Simple Client Server Test

## Slide 67
Default port = 22
Server SSHD og Client SSH skal være installeret og opsat i raspi_config!
Port forwarding:
Eks. fra localhost/browser på localhost/port føres til anden IP
Reverse tunnels:
Eks. fra en anden IP/port til localhost/port
SSH (Secure Shell) port forwarding og reverse tunnels

## Slide 68
#!/bin/sh
pidof autossh
if [ $? -ne 0 ]; then
echo start autossh
su -s /bin/sh pi -c 'autossh -M 0 -q -f -N -o "ServerAliveInterval 60" -o "ServerAliveCountMax 3" -R 14000:localhost:14000 remote_device@35.205.209.21'
su -s /bin/sh pi -c 'autossh -M 0 -q -f -N -o "ServerAliveInterval 60" -o "ServerAliveCountMax 3" -R 6007:localhost:22 remote_device@35.205.209.21'
su -s /bin/sh pi -c 'autossh -M 0 -q -f -N -o "ServerAliveInterval 60" -o "ServerAliveCountMax 3" -R 14010:localhost:14010 remote_device@35.205.209.21'
su -s /bin/sh pi -c 'autossh -M 0 -q -f -N -o "ServerAliveInterval 60" -o "ServerAliveCountMax 3" -R 8081:localhost:8081 remote_device@35.205.209.21'
fi
Fra drone til server

## Slide 69
#!/bin/sh
pidof raspivid
if [ $? -ne 0 ]; then
raspivid -n -w 800 -h 600 -b 15000000 -fps 15 -t 0 -o - | gst-launch-1.0 fdsrc ! h264parse ! rtph264pay config-interval=1 pt=96 ! gdppay ! tcpserversink host=127.0.0.1 port=14010
fi
Stream

## Slide 71
PuTTY setup – PC til server

## Slide 74
Port forwarding
There are two ways to create an SSH tunnel, local and remote port forwarding (there’s also dynamic forwarding,
but we won’t cover that here). The best way to understand these is by an example, let’s start with local port forwarding.
Imagine you’re on a private network which doesn’t allow connections to a specific server.
Let’s say you’re at work and imgur.com is being blocked.
To get around this we can create a tunnel through a server which isn’t on our network and thus can access Imgur.
$ ssh -L 9000:imgur.com:80 user@example.com
The key here is -L which says we’re doing local port forwarding.
Then it says we’re forwarding our local port 9000 to imgur.com:80, which is the default port for HTTP.
Now open your browser and go to http://localhost:9000.
The awesome thing about SSH tunnels is that they are encrypted.
Nobody is going to see what sites you’re visiting, they’ll only see an SSH connection to your server.

## Slide 75
Remote port forwarding
$ ssh -R 9000:localhost:3000 user@example.com
The syntax here is very similar to local port forwarding, with a single change of -L for -R.
But as with local port forwarding, the syntax remains the same.
First you need to specify the port on which th remote server will listen,
which in this case is 9000, and next follows localhost for your local machine,
and the local port, which in this case is 3000.
There is one more thing you need to do to enable this.
SSH doesn’t by default allow remote hosts to forwarded ports.
To enable this open /etc/ssh/sshd_config and add the following line somewhere in that config file.
GatewayPorts yes

## Slide 76
Lav en ssh opkobling til lokal Raspberry på IP ???.???.???.???
ssh <user>@<ip>
ssh –p <portnr> <user>@<ip>
ssh <ip> #aktuel bruger
Opsæt ssh således at ”naboens” webserver kan ses på : http://127.0.0.1:8080

## Slide 77
Skrives på localhost
ssh –L 8080:localhost:80 pi@192.168.43.221
Her kan localhost se webserver på 192.168.43.221 ved at skrive htth:127.0.0.1:8080
Port forwarding eksempel

## Slide 78
Skrives på localhost
ssh –R 6000:localhost:22 pi@192.168.43.221
ssh –p 6000 pi@localhost
Reverse tunnel – remote port forwarding

## Slide 79
https://toic.org/blog/2009/reverse-ssh-port-forwarding/
***
https://blog.trackets.com/2014/05/17/ssh-tunnel-local-and-remote-port-forwarding-explained-with-examples.html
***
Dokumentation

## Slide 80
Raspberry PI 3
Navio2
Google Cloud VM
Video stream
Online Apache2 server på drone1
Alt forbundet sammen via SSH port forwarding og reverse tunnels
Drone1