## Slide 2
29. og 30. november 2017
Elektronik- og softwareudvikling i praksis 1

## Slide 3
Morgenmad fra kl. 8
Kursusdag start kl. 8.45
Kaffepause kl. 10
Frokost kl. 12
Kaffepause kl. 14
Kursusdag slut kl. 16
Praktiske forhold på Teknologisk Institut

## Slide 4
********** Dag 1 – slutter kl. 16
Kl. 9.00 Introduktion, bordet rundt med soft- og hardware niveau og Teknologisk Institut
Kl. 9.30 Raspberry PI og installation (installation er udført)
Kl. 10.00 Setup af netværk
Kl. 10.15 Øvelse – check installation
Kl. 11.00 GPIO - Setup og Output
Kl. 12.00 Frokost Kl. 13.00 Øvelse – blink med lysdiode
Kl. 14.00 WiringPi – godt at kende
Kl. 14.30 Python
********** Dag 2 – slutter kl. 16
Kl. 8.45 Python og GPIO
Kl. 9.30 Ohm’s lov på 12 måder
Kl. 9.45 Modstande
Kl. 10.00 Dioder
Kl. 10.05 Transistorer
Kl. 10.10 Øvelse – Lav en Touch Contact
Kl. 11.00 MCP3202 – 12bits ADC
Kl. 12.00 Frokost
Kl. 13.00 LM35 – temperaturføler
Kl. 13.10 Lysmåler
Kl. 13.20 Øvelse – mål forsyningsspænding til ADC
Kl. 14.00 Øvelse – opret htmlside til visning af temperatur
Kl. 15.45 Teori - forbind relæ til Raspberry PI GPIO
Kl. 15.50 CASES – eksempler på brug af Raspberry PI
Kursusprogram

## Slide 5
Lars Hansen, Elektroniktekniker / Elektronikmekaniker fra NBI
Udviklingskonsulent på Teknologisk Institut Energieffektivisering & ventilation Energi og klima
Projekter med Raspberry PI:
Dataopsamling (Temperatur, Luftflow med ultralyd, Energi måling på el og væske, generelt IO board V og I, solceller i EFH)
Udvikling af Prototyper til kunder og F&U projekter (Styring til hybridventilation)
Drone med Navio2 og google cloud VM

## Slide 6
Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter
Nøgletal for Teknologisk Institut i 2015
• Omsætning, mio. kr.: 1.018 • Kommerciel omsætning, mio. kr.: 671 • FoU-indsats, mio. kr.: 229 • Resultatkontrakter, mio. kr.: 118 • Medarbejdere: 1004
Teknologisk Institut udvikler og formidler teknologiske fremskridt til gavn for dansk erhvervsliv og samfundet i øvrigt og har hvert år mere end 15.000 virksomheder som kunder. Teknologisk Instituts aktiviteter er samlet i otte divisioner: Byggeri og anlæg, Energi og Klima, Erhvervsudvikling, Life Science, Danish Meat Research Institute, Materialer, Produktion og Økonomi.
Teknologisk Institut

## Slide 7
Teknologisk Instituts kompetencer
Byggeri og anlæg
Certificering og kontrol
Energi og klima
Erhvervsudvikling samt iværksætteri
Fødevareteknologi
Industriel produktion og udvikling
Materialer
Kemi og bioteknologi
Prøvning, kalibrering og måling
Transport og logistik
Miljø, arbejdsmiljø og sundhed
Slagteriteknologi
Robotteknologi
Internationalt Center

## Slide 8
https://da.wikipedia.org/wiki/Raspberry_Pi
Raspberry Pi

## Slide 9
Raspbain
https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/
Win 32 Diskimager – skriver til SD-kort
https://sourceforge.net/projects/win32diskimager/
Ovenstående er foretaget på SD kort - til kursusdagene
Installation af Raspbian på SD kort

## Slide 10
Tænd for Raspberry Pi
Som root (sodu):
Installere Midnigth Commander via ”apt install mc”
Installere python3.x via ”apt install python3.x”, check ”pythonX –version”
I en terminal, apt update; apt upgrade
Forbind til netværk…….
Check via Python2 (IDLE) og Python3 (IDLE)
Øvelse

## Slide 11
Øvelse
https://www.geany.org/
Kør geany (som root)
1. testprogram i Python:
print (2+2)
print (‘Hello World’)
Installere geany via ”apt install geany”

## Slide 12
Øvelse
Installere Apache2 (web server)
Test via browser – http://localhost
I /var/www/html – skriv
git clone http://github.com/tillars/kursus1
Test via browser – http://localhost/kursus1/temp1.html

## Slide 13
Html fil (HyperText Markup Language ):
<!DOCTYPE html>
<html>
<META HTTP-EQUIV="refresh" CONTENT="10">
<body>
<font color="black">
<h1>Temperatur: </h1>
</font>
<font color="blue">
<p>Temp =< 28 °C</p>
</font>
<font color="red">
<p>Temp > 28 °C</p>
</font>
</body>
</html>

## Slide 14
GPIO

## Slide 15
https://pinout.xyz/#
http://www.mosaic-industries.com/embedded-systems/microcontroller-projects/raspberry-pi/gpio-pin-electrical-specifications

## Slide 16
raspi-config
SPI enable
raspi-gpio help
raspi-gpio get
raspi-gpio set 17 op #(output)
raspi-gpio set 17 dh #(drive high)
raspi-gpio set 17 dl #(drive low)
Setup board og test

## Slide 17
Forbind lysdiode til Raspberry og kør ovenstående test igen
!!! Hvad med seriemodstand til dioden og hvor mange mA skal der løbe igennem lysdioden?
Øvelse

## Slide 18
WiringPi
Installere WiringPi
http://wiringpi.com/download-and-install/
(python wrapper)
http://raspi.tv/how-to-install-wiringpi2-for-python-on-the-raspberry-pi#install
Test
http://raspi.tv/2013/how-to-use-wiringpi2-for-python-on-the-raspberry-pi-in-raspbian

## Slide 19
Guides online
https://docs.python.org/3/tutorial/index.html
https://docs.python.org/3/reference/index.html
http://www.cs.put.poznan.pl/csobaniec/software/python/py-qrc.html
https://www.programiz.com/python-programming#learn-python-tutorial
*** http://www.tutorialspoint.com/python/ ***
Python

## Slide 20
Designer https://en.wikipedia.org/wiki/Guido_van_Rossum
Er et af de mest brugte scripting sprog og sproget med stor fremtid
Simpelt af lære, simpelt at kode i, overskuelig syntaks, relativt nemt at læse efter kodning (koden skal jo være selvdokumenterende)
Et dynamisk typesystem, automatisk spildopsamling (garbage collection)
Et metasprog, der muliggør kodning i flere stilarter, herunder
Objektorienteret, funktionalsprog, …så derfor, tænk før kodning!!!
Python

## Slide 21
Tal (Tutorialspoint side 71)
Strenge (Tutorialspoint side 76)
Lister (Dynamiske, Tutorialspoint side 124)
Tuples (Read only, Tutorialspoint side 141)
Dictionary (Key, value, Tutorialspoint side 151)
Python - variabler

## Slide 22
print ('*************')
a = 10
print (a)
print (id(a))
b = a
print (b)
print (id(b))
b = 11
a = 11 #Sæt herefter til 12
print (a)
print (id(a))
print (b)
print (id(b))
print ('*************')
Øvelse – hukommelse og variabler

## Slide 23
a = 1
print (id(a))
a += 2
print (id(a))
b = int(a)
print (a)
print (b)
print (id(a))
c = "2"
print (int(c) + a)
print (c + str(a))
Hvad sker der her?

## Slide 24
list1 = ['t1', 't2', 1000, 2000];
print (list1[0])
print (list1)
print (list1[0] + list1[1])
print (list1[2] + list1[3])
print (type(list1[0]))
print (type(list1[3]))
Hvad sker der her?

## Slide 25
list1 = ['t1', 't2', 1000, 2000];
print (list1[0])
print (list1)
print (list1[0] + list1[1])
print (list1[2] + list1[3])
print (type(list1[0]))
print (type(list1[3]))
list1[0] = 't10'
print (list1[0])
tup1 = ('t1', 't2', 1000, 2000);
print (tup1[0])
print (tup1)
tup1[0] = 10
print (tup1[0])
Hvad sker der her?

## Slide 26
dict = {'Name': 'Zara', 'Age': 7, 'Class': 'First'};
print ("dict['Name']: ", dict['Name']);
print ("dict['Age']: ", dict['Age']);
print ("dict['Class']: ", dict['Class']);
Hvad sker der her?

## Slide 27
Tutorialspoint side 30
Python operators

## Slide 28
Tutorialspoint side 47
Python beslutninger

## Slide 29
Tutorialspoint side 54
Python Loops

## Slide 30
Tutorialspoint side 192
Eksempelvis
print
inp = int(input(‘Indskriv et tal: ’))
Python functions

## Slide 31
Tutorialspoint side 204
Python moduler

## Slide 32
Tutorialspoint side 211
Python filer

## Slide 33
Tutorialspoint side 248
BaseException:
https://docs.python.org/3/library/exceptions.html
Python exeptions

## Slide 34
Tutorialspoint side 260
Øvelse
Opret en person1 klasse som indeholder fornavn og kan printe fornavn
Opret en person2 klasse som kan det samme som person1, men herudover skal person2 indeholde efternavn. Udvid med print metode som kan printe begge navne.
Python klasser og objekter

## Slide 35
import wiringpi
import time
print (2+2)
print ("Hello World")
print (wiringpi.piBoardRev())
wiringpi.wiringPiSetup()
#pinMode pin, in/out (0=in 1=out)
wiringpi.pinMode(0, 1)
loop = 0
while (loop < 20):
wiringpi.digitalWrite(0, 0)
time.sleep(2)
wiringpi.digitalWrite(0, 1)
time.sleep(2)
loop = loop + 1
print (loop)
GPIO test

## Slide 36
Pins
http://wiringpi.com/pins/special-pin-functions/
SPI
http://wiringpi.com/reference/spi-library/
GPIO – wiringPi Links

## Slide 37
https://da.wikipedia.org/wiki/Serial_Peripheral_Interface-bus
GPIO SPI

## Slide 38
E = Volt [V]
R = Modstand [Ohm]
I = Strøm [A]
P = Effekt [W]
Ohm’s lov på 12 måder

## Slide 41
Diode

## Slide 42
Transistor

## Slide 43
Design og opbyg en Touch Contact
Forbind kredsløbet til Raspberry Pi og aflæs via Python program eller raspi-gpio
Øvelse

## Slide 44
MCP3202 og Raspberry Pi - diagram

## Slide 45
2.7V Dual Channel 12-Bit A/D Converter
with SPI Serial Interface
MCP3202

## Slide 46
Øvelse – forbind MCP3202 til Raspberry

## Slide 47
LM35

## Slide 51
Opgave
Bemærk, LM35 skal forsynes via 5VDC – er det er problem?
LM35 på channel0

## Slide 52
Opgave
4k8 Ohm og Photoresistor
Lysmåler på channel1

## Slide 53
Opgave
Gem kode fra opgaverne med lm35 og photoresistor
Hjælp, brug modstande til at dele spændingen
Brug Ohm’s lov til udregning af spænding – skriv resultat på skærm
Loop 10 gange, et loop pr. 5. sekund, dvs. i alt 50 sekunder
Mål forsyningsspændingen til MCP3202 på channel1

## Slide 54
Opgave
Python program skal skrive htmlfil i /var/www/html
File 1: temp =< 28 med blå farve
File 2: temp > 28 med rød farve (er der tid så tænd lysdiode)
Brug eksempel på fil fra tidligere
Brug evt. vis_temp.py – tilpas program – start med temperatur som input fra bruger – vi indsætter målt temperatur lidt senere…
Gem fil under /var/www/html/kursus1/index.html
Se evt. ”lokal” file på http://127.0.0.1/kursus1/index.html
Se evt. ”naboens” fil på http://<nabo ip>/kursus1/index.html
Temperatur på html-side

## Slide 55
Relæ og Raspberry Pi

## Slide 56
Diagram
Software til Ioboard
Python software til Raspberry og PC
RS485
Case vedr Ioboard

## Slide 57
apt-get install mysql-server mysql-client
apt-get install mysql-workbench
pip install Pymysql
Test kode i python:
import pymysql
cnx = pymysql.connect(user='root', password='', host='127.0.0.1', database='for_testing', autocommit=True)
cur = cnx.cursor()
cur.execute('INSERT INTO test (name) values ("Tom")')
cur.execute("SELECT * from test")
print(cur.description)
for row in cur:
print(row)
cur.close()
cnx.close()
Mysql og workbench

## Slide 58
Server SSHD og Client SSH skal være installeret og opsat i raspi_config!
Port forwarding:
Eks. fra localhost/browser på localhost/port føres til anden IP
Reverse tunnels:
Eks. fra en anden IP/port til localhost/port
SSH (Secure Shell) port forwarding og reverse tunnels

## Slide 59
Raspberry PI 3
Navio2
Google Cloud VM
Video stream
Online Apache2 server på drone1
Alt forbundet sammen via SSH port forwarding og reverse tunnels
Drone1